## Slide 1
面向无人机能耗建模与能量感知路径规划的
可信大模型自动化科研框架
A Trustworthy LLM-Agent Autoresearch Framework, Instantiated on UAV Energy
Modeling and Energy-Aware Path Planning
硕士学位论文·中期答辩 | 2026

## Slide 2
1
大模型自动科研正在爆发,但它的“发现”普遍不可信
57%
朴素 AI4S 手稿含错误或幻觉数值
· FunSearch/AlphaEvolve/Eureka 在数学、代码、RL 上确有新发现
· 但都要求“精确可验证评测器”——作者自认局限
· 朴素流程会过度声称(AI Scientist 独立评估):
42% 实验编码错误失败、57% 手稿含幻觉数值
把已发表 prior art 误判为“新颖”
来源:Beel, Kan & Baumgart, ACM SIGIR Forum 2025(arXiv:2502.14297)

## Slide 3
2
研究问题
在一个真实、含噪、无干净真值的工程域(无人机能耗与规划),
可信的自动科研框架能“得到什么”、又该“诚实承认什么”?
核心主张:贡献不是新算法或新发现(均为 prior art),而是方法学 + 真机数据锚定 + 诚实能力边界。

## Slide 4
3
整体框架:六个环节一环扣一环,贡献落在“过程”而非“发现”
① 数据与评测
地基
真机功率 P=V·I 当尺子,冻结+留出防作弊
② 自动科研框架
过程(真贡献)
只改模型、撞瓶颈触发外搜、诚实 keep/revert
③ 能耗模型
产物
9 项物理特征线性拟合(base 全是别人的)
④ 能量感知规划
应用
模型当边权插进 A*,改变翻越/绕行决策
⑤ 动力学与真飞控
验证层
RotorPy→PX4 真固件,结论过动力学仍成立
⑥ 统计与防守
能力边界
两域显著性+噪声地板,证明 null 是域性质

## Slide 5
4
我们把“可信性”工程化为五道相互独立的安全机制
1
冻结评测器
锚定真机功率 P=V·|I|,按航班留出,永不可编辑
2
keep / revert
仅当搜索降且留出不显著退才接受,防过拟合
3
强制查新门
任何“发现”须先过文献查新,否则降级为复现
4
因果消融
挖掉关键项验证机制归因
5
交叉模型 + 诚实报负结果
暴露评测循环性,系统记录失败

## Slide 6
5
过程即贡献:loop 撞瓶颈→触发外搜→改向→诚实记录(真实迭代)
价值不在最终模型
(prior art),
在这套过程:
· 卡 4.24% → 查文献
· wind 试→REVERT 记库
· 物理≈线性→诚实报
· loop≈随机→报边界
真实 agent_log.jsonl + KNOWLEDGE.md;下半为 loop 机制流程

## Slide 7
6
能耗模型自动迭代把留出误差从 6.88% 降到 1.86%——但这不是重点
· 冻结评测器 + LLM 每轮改一次 featurize
· iter1–10 全程留出验证 + keep/revert
· 相对提升约 73%
· 但——结构搜索与随机搜索打平
(见能力边界)
冻结评测器 m100_eval.py;数据:真实 DJI M100(209 航班)

## Slide 8
7
真机验证的能耗代价改变规划决策:避开真实存在的爬升能耗
· 距离/教科书BEMT → 翻墙
· 真机M100 → 绕行,省 5–13%
机制三重验证:
· 留出爬升 +114W vs 预测 +108W(<5%)
· 因果消融:挖爬升项→退回翻墙
下方 GIF:城市走廊逐障碍混合决策
效应属 prior art(EcoFlight 2025);区别 = 真机验证代价 + 可信评测

## Slide 9
8
结论过 RotorPy 动力学与 PX4 真飞控固件栈仍成立(省 14.3%)
证据链层层加固:
· 折线预测 4–22%
· RotorPy 动力学 6.1%
· PX4 真飞控栈 14.3%
(EKF + 位置环 + Gazebo 动力学)
下方 GIF:PX4 真飞控飞出的轨迹
PX4 SITL + Gazebo Harmonic;同固件栈同脚本 A/B 对比

## Slide 10
9
但这些“效应”经三次文献查新,全部是已发表的 prior art
能量感知规划改变路径
EcoFlight (2025)
配送顺序因爬降不对称翻转
Michel et al. 2024, arXiv 2410.17585
电池约束下可达集扩大
Nguyen & Au, AAMAS 2017
载荷影响爬升 vs 绕行
EcoFlight / 物流 UAV, Drones 2025
M100 能耗建模 / v* / 爬降不对称
Dai;Di Franco 2015;Liu 2017
→ 我们主动引用、不声称首创。查新门拦住了把“复现”当“发现”。

## Slide 11
10
框架每个节点都“承重”:去掉它,loop 就退化或自欺
消融每个节点 → 去掉会怎样:
· 评测器→只报训练误差:探针可刷分
· 外搜→只搜物理形:困 4.2% 盆地
· 查新门→H1/H3 当发现(实为 prior art)
· 因果消融→证不了爬升是唯一因
· 交叉模型→循环(BEMT尺下反贵)
· 报负结果→漏 loop≈随机/载荷死路
左图:只搜物理形困局部最优,
外搜识别加线性payload才突破1.9%
framework_ablation.py / safeguard_ablation.py(每节点一个可复现消融)

## Slide 12
11
性能被数据噪声封顶:52 项模型也压不下 6 项——不是方法不足
· held-out 6 项即触底 1.88%
· 加到 12/20/52 项不降反升
· 4 种方法殊途同归 ~1.9%
· 运动学只解释 <40% 瞬时功率
“数据封顶”从主张变测量
domain_value.py;对标 Tseng 多项式(数据集既定最优)

## Slide 13
12
同框架:有改进空间的域显著胜随机,噪声封顶的域统计打平
能耗域(封顶):
loop 1.86% vs 随机 1.87±0.03,z=−0.35
52% 随机更好 → 统计打平
规划器域(有 headroom):
loop 显著低于随机,z=−2.38
0% 随机更好 → 显著胜
→ null 由域性质决定,非框架失败
significance_test.py / planner_significance.py(随机分布 + z 检验)

## Slide 14
13
用 vs 不用:朴素 AI4S 声称 4 项假发现且藏负结果,我们相反
朴素:
4 假发现 + 0 负结果
我们:
0 真新 + 4 负结果
一个自信但错,
一个 humbler 但对。
naive_vs_trustworthy.py(同数据同候选,端到端产出对照)

## Slide 15
14
诚实边界:多数场景无收益,载荷无效,贡献是方法学而非发现
· n=250 场景:中位省能 0%
· 77% 场景零收益(有低空走廊)
· 仅 20% ≥3%,CI[15.5,25.4]%
· 载荷 ≤500g:全扫不改变路径
· 无真机飞行(止于仿真)
→ 不挑场景、不硬凑,诚实统计
large_scale_savings.py;可信 null 是被接受的贡献(ICML 2024)

## Slide 16
15
结论
① 不声称新算法/新效应——三次查新确认均为 prior art,主动引用
② 贡献 = 可信自动科研方法学 + 真机数据锚定 + 诚实能力边界
③ 逐个消融证明每道节点“承重”:去掉即退化/overclaim
④ 价值 = 在该 overclaim 处不 overclaim,并量化能力边界
⑤ 域相关:有 headroom 显著胜随机、封顶域正确产出 null

## Slide 17
16
参考文献
Romera-Paredes et al. FunSearch. Nature 2023.
Novikov et al. AlphaEvolve. DeepMind 2025.
Ma et al. Eureka. ICLR 2024. arXiv:2310.12931.
Beel, Kan & Baumgart. AI Scientist 独立评估. ACM SIGIR Forum 2025. arXiv:2502.14297.
Michel et al. Energy-Optimal Waypoint UAV Missions. 2024. arXiv:2410.17585.
Nguyen & Au. Extending drone delivery reachable set. AAMAS 2017.
Karl et al. Position: Embracing Negative Results in ML. ICML 2024.
Rodrigues et al. DJI M100 energy dataset. Scientific Data 2021.
Di Franco & Buttazzo 2015;Liu 2017;EcoFlight 2025.

## Slide 18
附录 A:翻越/绕行能量权衡分解
翻越=固定爬升罚+少走距离,绕行=无爬升+多走距离,交叉≈半宽24m=相图边界物理解释

## Slide 19
附录 B:操作包络相图
高速+窄障省 22%,低速/宽障归零

## Slide 20
附录 C:安全机制消融(评测器抗 gaming)
过拟合探针刷不动;查新门降级 2/3

## Slide 21
附录 D:动力学实飞功率剖面
翻墙爬升段飙 870W,绕行平稳

## Slide 22
附录 E:PX4 真飞控轨迹(俯视/侧视)
翻矮楼 A + 绕高楼 B